## Slide 1: 디지털 시스템 설계 제안 발표
201902089 곽민우
201902100 김재왕
201902129 이동희
2조

## Slide 2
네이버 로드뷰(2021.12)
(22.11.17 16:52:02)
적용할 도로 선정

## Slide 3
1
3
2
4
1
4
3
2
Red: 차량 Green: 보행자
1
3
2
4
1
3
2
4
26s
26s
26s
26s
23s
23s
23s
23s
3s
3s
3s
사거리 신호 Cycle 분석
26s
1
23s
1
2
3s
2
주황 불

## Slide 4
SW17
SW16
SW15
SW14
SW13
SW12
SW11
SW10
SW9
SW8
SW7
SW6
SW5
SW4
SW3
SW2
SW1
SW0
key3
key2
key1
key0
LEDR
17
LEDR
16
LEDR
15
LEDR
14
LEDR
13
LEDR
12
LEDR
11
LEDR
10
LEDR
9
LEDR8
LEDR
7
LEDR
6
LEDR
5
LEDR4
LEDR
3
LEDR
2
LEDR
1
LEDR
0
HEX7
HEX6
HEX5
HEX4
HEX3
HEX2
HEX1
HEX0
LEDG
7
LEDG
6
LEDG
5
LEDG4
LEDG
3
LEDG
2
LEDG
1
LEDG
0
1
3
2
4
1
4
3
2
1
2
3
4
횡단보도
남은 시간
차량의 속도
현재 시간(Hour : Min)
1
2
3
4
Board에서의 적용
4
3
2
1
미정
차량
미정
4
3
2
1
신호등
보행자

## Slide 5
LEDR
17
LEDR16
LEDR15
LEDR14
Traffic Lights
경고등

## Slide 6
LEDG
7
LEDG
6
경고등
4
보행자 신호
초록 불이 되었을 때 켜진다.
시간이 절반만 남으면(13s) 1Hz 주파수로 깜박인다.
빨간 불일 때는 꺼져있다.
HEX5
HEX4

## Slide 7
key3
버튼을 누르면 해당 횡단보도의 보행자가 걷는다.
초록 불일 때 건널 시 : 아무 일도 일어나지 않는다.
빨간 불일 때 건널 시 : LEDG6를 활성화한다.(신호위반)
보행자의 신호위반
LEDG
7
LEDG
6
신호위반 적발 시 4Hz 주파수로 깜박인다.
평상시엔 꺼져있다.
4

## Slide 8
차량의 속도위반ㆍ신호위반
LEDR
17
LEDR16
LEDR15
LEDR14
해당 차로의 차량의 속도를 받아온다.
빨간 불일 때 : v>0이라면 작동(신호위반)
초록 불, 노란 불 : v>30이라면 작동(속도위반)
작동(속도위반 & 신호위반) - 4Hz 주파수로 LED가 깜박인다.
평시
- LED가 꺼져있다.
4
경고등
우회전 시 보행자 유무 판단
보행자 없음 : 작동 x
보행자 있음 : 작동
key3
4

## Slide 9
SW17
SW16
SW15
SW14
Vehicle Driving
4
 | Function
SW17 | Acceleration(a = 10km/s^2, when v = 30, hold)
SW16 | Acceleration(a = 10km/s^2, when v = 45, hold)
SW15 | brake(a = -10km/s^2, when v = 0, hold)
SW14 | Turn right
HEX7
HEX6
차량의 속도
SW17 | SW16 | SW15 | SW14 | Function
1 | 0 | 0 | 0 | Acceleration(a = 10km/s^2, when v = 30, hold, v>30 a=-3km/s^2)
1 | 1 | 0 | 0 | Acceleration(a = 10km/s^2, when v = 45, hold)
0 | 0 | 0 | 0 | Slow down(when v>0, a= -3km/s^2, when v = 0, hold)
0 | 0 | 1 | 0 | brake(a = -10km/s^2, when v = 0, hold)
0 | 0 | x | 1 | Turn right

## Slide 10
점멸등
HEX3
HEX2
HEX1
HEX0
Current Time
Hour : minute
06:00 ~ 23:59 : 신호등 작동
00:00 ~ 05:59 : 점멸등 작동
노란 불 : f = 1Hz로 깜박임
이외 나머지 신호등은 불이 꺼진다.
횡단보도 카운트도 작동하지 않는다.
과속 위반만 감지한다.
LEDR
17
LEDR
16
LEDR
15
LEDR
14

## Slide 11
SW17
SW16
SW15
SW14
SW13
SW12
SW11
SW10
SW9
SW8
SW7
SW6
SW5
SW4
SW3
SW2
SW1
SW0
key3
key2
key1
key0
LEDR
17
LEDR
16
LEDR
15
LEDR
14
LEDR
13
LEDR
12
LEDR
11
LEDR
10
LEDR
9
LEDR8
LEDR
7
LEDR
6
LEDR
5
LEDR4
LEDR
3
LEDR
2
LEDR
1
LEDR
0
HEX7
HEX6
HEX5
HEX4
HEX3
HEX2
HEX1
HEX0
LEDG
7
LEDG
6
LEDG
5
LEDG4
LEDG
3
LEDG
2
LEDG
1
LEDG
0
1
3
2
4
1
4
3
2
1
2
3
4
횡단보도
남은 시간
차량의 속도
현재 시간(Hour : Min)
1
2
3
4
Board에서의 적용
4
3
2
1
미정
차량
미정
4
3
2
1
신호등
보행자

## Slide 12
Q & A